ГАЗ-3302 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК телескопический, с высотой подъема до 18 м

 


К преимуществам данной модели можно отнести:

- оптимальные габариты,

- экономичность использования,

- универсальность

На шасси ГАЗ-3302 установлена автовышка российско-итальянского производства, телескопическая T318.

Данная модель обладает следующими характеристиками:

- максимальная грузоподъемность люльки - 250 кг,

- максимальный вылет - 10 м,

- максимальная высота - 18м

Подъемник оборудован изолированной люлькой, которая дает возможность оператору осуществлять работы на линиях электропередач под напряжением до 1000V без отключения электроэнергии, если при этом отсутствуют атмосферные осадки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОВЫШКИ "ГАЗЕЛЬ"

| Технические характеристики автовышки |
| --- |
| Автовышка | Socage T 318 |
| Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела |
| Рабочая высота подъема, м | 18 |
| Вылет, м | 10 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Технические характеристики автомобиля |
| Базовое шасси | ГАЗ-3302- Бензин |
| Модель автомобиля по ОТТС | 27840Р |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: |  |
| - длина | 7250 |
| - ширина | 2100 |
| - высота | 2970 |
| База автомобиля, мм | 3500 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Снаряженная масса, кг | 3350 |
| Полная масса, кг | 3500 |

Преимущества автогидроподъемников Socage

Функциональность

При производстве АГП используется легированная высокопрочная сталь, что значительно снижает массу АГП и делает возможным установку подъёмника на грузовые шасси с малой грузоподъёмностью.

Гидроподъёмники Socage очень компактны. Это увеличивает

маневренность автогидроподъёмника по сравнению с аналогами и делает его очень удобным при движении на узких улицах города.

Элементы конструкции гидроподъемников рассчитаны на работу в температурном режиме от -40С до +40С.

Функция непрерывного поворота верхней части гидроподъёмника позволяет  стреле поворачиваться вокруг своей оси бесконечное количество раз.

Пульт управления гидроподъемником  находится и в корзине, и на платформе.

Корзина оборудована: 
- ограничителем предельного груза;
- кнопкой ПУСК/СТОП двигателя (кнопка расположена и в корзине, и на платформе);
- розеткой 220 В для подключения электроинструмента.

Благодаря дополнительным цилиндрам поворота и наклона, люлька может занять любое необходимое для работы положение на высоте (угол поворота 60º).

Грузоподъёмность люльки составляет 250 кг.

Электроизоляция корзины на 1000 В включена в штатную комплектацию (дополнительно возможна электроизоляция до 10000 В)

Поручни корзины оборудованы теплоизолирующим материалом.

Все модели оборудованы пластиковыми инструментальными ящиками итальянского производства.

Корзина оборудована устройством ориентации пола в горизонтальном положении.

Система ограничения грузового момента предотвращает

движения стрелы за пределы рабочей зоны.

Креномер позволяет установить автогидроподъемник в горизонтальном положении.

АГП оборудован аварийным насосом. Он позволяет опустить люльку с высоты вручную при форс-мажорных обстоятельствах, например, если в автомобиле произошёл отказ рабочих систем или закончилось топливо.

Сигнальные лампы на рабочей панели корзины и платформы информируют оператора о

правильном выставлении опор и разрешают ему начать работу на высоте.

Электропроводка и рукава высокого давления проложены внутри стрелы автогидроподъемника, что обеспечивает их надежную защиту от механических повреждений в процессе работы.

Система безопасности исключает возможность складывания стабилизирующих опор во время проведения работ.

Металлические части конструкции проходят антикоррозионную обработку.

При монтаже вышки на шасси используются только импортные комплектующие: КОМы и насосы итальянской компании OMFB.

Корзина полностью выполнена из алюминия, что облегчает её вес и исключает процесс коррозии.